| управление домофоном тональными сигналами (DTMF режим) электронное подавление акустических сигналов телефонной линии и ГАТС полная гальваническая развязка телефонной линии и домофонной системы режим «вызов консьержа» © ООО «ПАСКАЛЬ Электрик» |  |  | абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1580» мало-/многоабонентных домофонных систем координатно-матричного типа (адаптер домофон-телефон) ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Санкт-Петербург 2007 |
| --- | --- | --- | --- |

| ГАРАНТИЯ Гарантийный срок эксплуатации Абонентского блока «ПАСКАЛЬ 1580» – 12 месяцев со дня продажи (установки), либо с момента изготовления, если дата продажи (установки) не проставлена. При выходе Абонентского блока из строя изготовитель обязан произвести бесплатный ремонт либо замену его на новый в течении всего срока гарантии. Вопросы, связанные с возвратом и обменом Изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Гарантия действует только в том случае, если Абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1580» будет признан неисправным в связи с самопроизвольным отказом компонентов и/или некачественной сборкой. Гарантия не действительна в случаях: неисправности, вызванной природным воздействием (пожар, наводнение, удар молнии, и т.п.) механическом повреждении, износе, халатном отношении при эксплуатации не по назначению и/или в недопустимых условиях В указанных случаях недействительности гарантии ремонт или замена производится на общих основаниях (платно). ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Заводской номер_________________________________________________________ Дата изготовления_______________________________________________________ Приемщик______________________________________________________________ Штамп ОТК_____________________________________________________________ Дата установки (продажи)_________________________________________________ Дата истечения гарантии__________________________________________________ Мастер по установке (продавец)____________________________________________ Телефон по обслуживанию________________________________________________ – 8 – |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ Абонентский Блок «ПАСКАЛЬ 1580» (далее по тексту – Изделие) предназначен для работы в качестве устройства согласования мало- и многоабонентных двухпроводных домофонных систем (с координатной адресацией абонентов) с городской телефонной линией и с квартирными телефонными аппаратами. Со стороны коммутатора (блока вызова) координатно-матричной домофонной системы Изделие имитирует работу домофонной переговорной трубки (типов УКП-8 – УК12, или аналогичных), со стороны ГАТС Изделие имеет сквозной тракт до оконечного абонентского устройства (телефонного аппарата). Изделие включается в домофонную систему вместо домофонной переговорной трубки. Совместное использование возможно либо в случае применения специальных разветвителей, либо в некоторых вариантах подключения (см. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ). В качестве телефонных аппаратов (ТА) могут использоваться любые абонентские устройства, – кнопочные и радиотелефоны, факсы, автоответчики, а также городские (внешние, СО – FSO) порты малых и учрежденческих АТС. Полнофункциональная работа аппаратов с АОН не гарантируется. Изделие совместимо с координатно-матричными системами ВИЗИТ, ЦИФРАЛ, МЕТАКОМ, ЭЛТИС и аналогичными. Работоспособность устройства совместно с данной конкретной, установленной у абонента системой определяется на месте (эксперементально). Домофонная система при отбое должна снимать напряжение с клемм «Д+» и «Д-», и выдавать его на линию абонента только при его вызове и установлении с ним связи. Качество и устойчивость работы Изделия может гарантироваться только при правильно настроенных компараторах и противоместной (дифференциальной) схемы блока вызова (коммутатора) домофонной системы, и зависит так же от параметров и длины абонентской линии ГАТС. Для управления работой Изделия, телефонные аппараты, подключаемые к выходу «ТА» Изделия, должны иметь возможность тонального набора номера в кодах DTMF. При разговоре с посетителем по домофону, а также при поступлении вызова со стороны домофона в дежурном режиме Изделие занимает телефонную линию, и прием входящих вызовов со стороны ГАТС, а так же разговор с абонентами ГАТС с параллельных ТА в это время становится не возможным. Предпродажная проверка Изделия осуществляется совместно с блоками вызова ВИЗИТ БВД-402А, БВД-431. – 1 – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение линии ГАТС, В.................................................................................48 – 72 Ток потребления от линии ГАТС, мА, в дежурном режиме, не более……………...0,2 Ток потребления от линии ГАТС, мА, в разговорном режиме, не более .…………...8 Падение напряжения между клеммами «ТА» и «ЛИН», в режиме разговора с абонентом ГАТС, В, не более ……………………………………………………………….6 Падение напряжения между клеммами «ТА» и «ЛИН», в режиме управления домофоном, В, не более ……………………………………………………………………10 Амплитудное значение сигнала ВЫЗОВ, на нагрузке 1 Ком 1мкФ, при вызове со стороны домофона, В, не менее…………………………………………………………..80 Частота напряжения сигнала ВЫЗОВ, при вызове со стороны домофона, Гц…………………………………………………………………………………………25 +/- 5 Напряжение на клеммах «Д+», «Д-», В, не менее………………………….………….2,0 9. Затухание разговорного сигнала между клеммами «ЛИН» и «Д»,дБ, не более…...6 Напряжение постоянного тока на клеммах «ТА», форма и частоты сигнала ВЫЗОВ при вызове со стороны/в сторону ГАТС определяется типом телефонной станции и не зависит от Изделия. Допускается работа с любыми не спаренными телефонными линиями, имеющими напряжения при незанятости абонента свыше 48 Вольт постоянного тока. Работа на спаренной через диодный блокиратор линии не гарантируется, на спаренной посредством АВУ не возможна. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1. Установить Изделие в удобном месте. 2. Отключить провода домофонной линии от переговорной трубки; проложить их до Изделия, и закрепить на клеммах «Д+», «Д-» с соблюдением полярности (см. рис.1). 3. Провод линии ГАТС включить в розетку «ЛИН». 4. Провода от телефонного аппарата (телефонных аппаратов, соединенных параллельно с образованием квартирной телефонной сети) включить в розетку «ТА». 5. Снять трубку ТА, и проверить связь с ГАТС. Проверить работу Изделия при исходящей и входящей телефонной связи, путем набора номера абонента, и принятия звонка от абонента ГАТС. 6. Проверить работу Изделия в режиме управления домофоном. Телефонная линия и аппараты подключаются к Изделию с помощью стандартного телефонного шнура, имеющего на концах «евровилки» (разъемы типа «jack»). При наличии нескольких ТА их можно включать как после Изделия (на клеммы «ТА», см.п.4), так и до него, напрямую к линии ГАТС; при этом управление домофоном с них невозможно (линия ГАТС занята включенным до Изделия ТА, и вызов со стороны домофона не воспринимается). Количество одновременно подключенных к Изделию ТА определяется максимальной емкостной нагрузкой на Изделие – 1 REN (несколько ТА с общей эквивалентной звонковой цепью в 1 мкФ 1 кОм), и устанавливается эксперементально – по наличию и громкости сигнала ВЫЗОВ со стороны домофона. – 2 – Режим управления домофоном. При разговоре с посетителем, для открытия электрозамка двери, на телефонном аппарате нажимается кнопка «0» (или «8», «9», см. «ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ). Срабатывает электрозамок двери домофонной системы. Время удержания электрозамков в открытом состоянии жестко задано конструктивно, и находится в пределах 2 – 5 секунд, вне зависимости от длительности нажатия кнопки управления открытием замка. Для завершения разговора с посетителем трубка ТА укладывается на рычаг, либо нажимается кнопка «#» для возвращения к разговору с абонентом ГАТС. Вызов со стороны домофона при разговоре с абонентом ГАТС. При поступлении вызова со стороны домофонной системы, во время разговора по телефону, в линию ТА выдаются негромкие звуковые сигналы, соответствующие сигналам домофонной системы, и указывающие на вызов абонента домофоном. При желании завершить разговор с абонентом телефонной сети и переключиться на домофон – нажимается кнопка отбоя ТА (рычаг), не менее чем на одну секунду, и ТА переключается на режим управления домофоном (разговор с посетителем). Абонент телефонной сети отбивается, и включается режим управления домофоном. При желании переключиться на ответ и управление домофоном без отбоя абонента ГАТС – нажимается кнопка «*»; абонент телефонной сети ставится на ожидание (режим «удержания» абонента). Происходит разговор с посетителем, при этом он «заглушен» для абонента ГАТС. Управление домофонной системой в этом режиме: кнопка «0» («9», «8» – открытие двери, кнопка «#» - отключение домофонной системы и возврат к разговору с абонентом ГАТС. Краткое описание управляющих кнопок ТА. «*» – переключение в режим управления домофоном (вызов консьержа, переход на разговор с посетителем) «#» – отбой домофона, возврат в режим городского телефона (дежурный режим) «0», «9», «8» – открытие двери посетителю. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ Во время разговора по домофону линия ГАТС занята Изделием, и входящая телефонная связь невозможна до завершения разговора с посетителем. Через 3 – 5 секунд после укладывания трубки ТА на рычаг (отбой домофонной системы) Изделие готово к приему звонков со стороны ГАТС и совершения исходящей телефонной связи. Для переключения Изделия на режим домофона и обратно на линию ГАТС, а также для управления домофоном телефонный аппарат должен быть включен в тональный способ набора номера (DTMF) либо постоянно (функция ТА), либо временно – перед нажатием любой кнопки управления домофоном необходимо кратковременно нажать кнопку «*» (в большинстве ТА). – 6 – рис.1 стандартное подключение Изделия (вид сверху, аналогично рис. 3) рис.2 подключение Изделия последовательно с домофонной трубкой (вид сверху, аналогично рис. 3) – 4 – |  |  | В связи с тем, что поступлении вызова со стороны домофона Изделие занимает линию, в трубке ТА может прослушиваться гудок ответа станции, с уровнем, зависящим от параметров ГАТС и телефонной линии. При необходимости управления электронной (цифровой) ГАТС, необходимо отключить Изделие от линии домофона, либо использовать подключенные до Изделия ТА. Изделие работоспособно только при включении в линию ГАТС, и не может использоваться без подключения к телефонной линии. Без подключения линии связи домофона Изделие никак не влияет на работу подключенных ТА; аппараты будут работать в штатном режиме. При желании использовать Изделие без подключения к линии ГАТС, к разъему «ЛИН» необходимо подключить стабилизированный источник постоянного тока напряжением 20 – 30 Вольт. При использовании автоответчика необходимо убедиться, что он способен «отбивать» линию («вешать трубку») по тишине, при отсутствии в ней каких-либо сигналов (а не только по сигналу «занято»). Отбой телефонной линии, и ее освобождение происходит только при нажатии «#», либо при уложении трубки ТА на рычаг (или при отбое автоответчика), и не зависит от общего отбоя домофонной системы. В связи с тем, что Изделие удваивает частоту входящего со стороны городской АТС сигнала ВЫЗОВ, некоторые ТА могут не звонить при приеме городских вызовов. Для регулировки уровня громкости, устранения возможного самовозбуждения системы, и согласования полных сопротивлений телефонного аппарата и домофона в устройстве предусмотрен переменный резистор, находящийся внутри корпуса. При необходимости подстройки нужно разобрать Изделие, отвинтив 4 самореза, и тонкой отверткой установить нужное значение звукового сигнала (см. рис.3). Изделие предусматривает возможность выбора желаемой цифры («0», «9», «8») для открытия двери посетителю. Программирование нужной цифры производится путем перестановки управляющей перемычки, расположенной на печатной плате внутри корпуса устройства (см. предыдущий абзац и рис.3). По умолчанию задана цифра «0». В некоторых случаях, при соответствующем состоянии и настройке домофонной системы, Абонентский Блок «ПАСКАЛЬ 1580» допускает совместную работу со стандартной домофонной переговорной трубкой (типов УКП-8, и аналогичных). Для этого необходимо соединить последовательно оба устройства (см. рис.2). Данный режим работы не протоколируется для координатно-матричных домофонных систем, и работа в нем Изделия не гарантируется. – 7 – В связи с тем, что Изделие питается от телефонной линии, перед началом работы домофонной системы необходимо дать время Изделию зарядить свой внутренний источник питания (обычно достаточно 20 – 30 секунд). При подключении необходимо руководствоваться схемами, показанными на рисунках 1, 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ Дежурный режим (исходное состояние). Трубка ТА лежит на рычаге, вызова со стороны ГАТС и домофона нет. Подключенные ТА используются в обычном режиме работы – поднятие трубки, набор номера, разговор с абонентом, завершение разговора, прием вызова со стороны ГАТС. Вызов консьержа В дежурном режиме поднимается трубка ТА и нажимается кнопка «*» на аппарате. Произойдет установление связи с пультом консьержа домофонной системы. На пульт консьержа домофонной системы приходит соответствующий сигнал; происходит разговор. По завершению разговора трубка ТА укладывается на рычаг, либо нажимается кнопка «#» для возврата к разговору с абонентом ГАТС, если вызвать консьержа было необходимо во время разговора. Вызов со стороны домофона. При поступлении вызова со стороны домофона (наборе номера квартиры посетителем) Изделие переключается на ожидание снятия трубки ТА, и остается в этом режиме все время до снятия сигнала ВЫЗОВ домофонной системой, либо до снятия трубки ТА; подключенные ТА начинают «звонить». Все это время, вплоть до снятия трубки ТА, Изделие генерирует сигнал ВЫЗОВ для телефонных аппаратов длительностью 1-2 секунды, с таким же интервалом между «звонками», что дает возможность отличить «на слух» вызов со стороны ГАТС от вызова со стороны домофона. При снятии трубки ТА в этом режиме Изделие имитирует снятие переговорной трубки. Проключается разговорный тракт домофонной системы, и происходит разговор абонента с посетителем (либо начинается запись на автоответчик). Изделие переключается в режиме управления домофоном. Если по каким-либо причинам переключение не произошло, необходимо нажать кнопку «*» на ТА. – 3 – рис.3 вид на Изделие со снятой крышкой – 5 – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |