| управление домофоном тональными сигналами (DTMF режим) работа с аналоговыми портами любых типов малых и городских АТС полная гальваническая развязка телефонной линии и домофонной системы донабор номера вызываемого абонента программирование пользовательских установок управление дополнительной нагрузкой © ООО «ПАСКАЛЬ Электрик» |  |  | абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1620» индивидуальных видеодомофонных систем (адаптер домофон-телефон) ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Санкт-Петербург 2012 |
| --- | --- | --- | --- |

| ГАРАНТИЯ Гарантийный срок эксплуатации Абонентского блока «ПАСКАЛЬ 1620» – 12 месяцев со дня продажи (установки), либо с момента изготовления, если дата продажи (установки) не проставлена. При выходе Абонентского блока из строя изготовитель обязан произвести бесплатный ремонт либо замену его на новый в течении всего срока гарантии. Вопросы, связанные с возвратом и обменом Изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Гарантия действует только в том случае, если Абонентский блок «ПАСКАЛЬ 1620» будет признан неисправным в связи с самопроизвольным отказом компонентов и/или некачественной сборкой. Гарантия не действительна в случаях: неисправности, вызванной природным воздействием (пожар, наводнение, удар молнии, и т.п.) механическом повреждении, износе, халатном отношении при эксплуатации не по назначению и/или в недопустимых условиях В указанных случаях недействительности гарантии ремонт или замена производится на общих основаниях (платно). ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Заводской номер__________________________________________________ Дата изготовления_________________________________________________ Приемщик________________________________________________________ Штамп ОТК_______________________________________________________ Дата установки (продажи)___________________________________________ Дата истечения гарантии____________________________________________ Мастер по установке (продавец)______________________________________ Телефон по обслуживанию__________________________________________ – 8 – |  |  | НАЗНАЧЕНИЕ Абонентский Блок «ПАСКАЛЬ 1620» (далее по тексту – Изделие, устройство) предназначен для работы в качестве устройства согласования (сопряжения) индивидуальных четырехпроводных Commax-совместимых аудио/видеодомофонных систем с внутренними (ЕХТ, FXS) портами малых, учрежденческих, городских и иных телефонных станций с аналоговыми абонентскими комплектами. Со стороны домофонной системы Изделие работает в качестве основного (квартирного) переговорного устройства, вместо монитора типа DPV-4HP (основной вариант включения). При этом видеосигнал для внешних устройств видеоконтроля (мониторов, телевизоров) выводится непосредственно с видеопанели. В качестве вызывной аудио/видеопанели может использоваться устройство типа AVC-305, и ему подобные. Со стороны внутреннего порта телефонной станции Изделие работает как оконечное абонентское устройство («виртуальный» телефонный аппарат, ТА). Устройство допускает работу в составе домофонной системы, состоящей из вызывной видеопанели типа AVC-305 и видеомонитора типа DPV-4HP. Для этого клемма Изделия «+12V» не подключается к домофонной системе, и остается свободной. При данной схеме включения управление вызывной панелью будет осуществляться штатным монитором, и Изделие будет работать в качестве параллельно подключенной переговорной трубки (т.е. «таймаут» при вызове посетителем системы и при разговоре будет задаваться основным монитором) Длительность работы устройства при этом не зависит от работы монитора, и определяется внутренним запрограммированным значением. Данный способ включения устройства является дополнительным, и имеет свои особенности работы. Устройство предназначено для работы в направлении «блок вызова домофона – телефонная станция – вызываемый телефонный аппарат», и входящие сигналы ВЫЗОВ со стороны порта АТС не воспринимает. В связи с этим так же отсутствует функция «мониторинг». Устройство питается от сети переменного тока 220В, и без подключения к ней не работоспособно; в этом случае Изделие не оказывает никакого влияния на телефонный порт, через который подключено к АТС, и на аудио/видеодомофонную систему. Предпродажная проверка Изделия осуществляется с видеопанелью AVC-305 и видеомонитором типа DPV-4HP. – 1 – |
| --- | --- | --- | --- |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение питания сети переменного тока, В.............................175 – 240 Потребляемая мощность, не более, Вт………….....................................7,3 Напряжение телефонной линии внутреннего порта АТС, В……..….24 – 70 Ток замыкания шлейфа порта телефонной станции мА, не более..........75 Полное звуковое сопротивление Изделия для порта АТС, Ом …….…..600 Ток питания вызывной панели, мА, не более ………………………...…....250 7. Затухание полезного звукового сигнала между клеммами «ЛИН» и «AUDIO» не более, дБ …………………………………………………………….6 8. Максимальное напряжение переменного тока на клеммах «К», В .......240 9. Максимальное напряжение постоянного тока на клеммах «К», В, ………60 10. Максимальный ток через клеммы «К», при 24 В DC, А …………………….2 11. Максимальный ток через клеммы «К», при 120 В АС, А …………………...1 12. Габариты Изделия (без сетевого шнура, с учетом внешних клемм, без резиновых ножек), ДхШхВ, мм …................................................185х95х47 13. Вес Изделия, с упаковкой, не более, КГ………………………………...…..0,7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ Выбрать удобное место для установки Изделия, не далее 1м от электророзетки 220В, с обеспечением открытой циркуляции воздуха вокруг устройства. К клеммам «AUDIO», «GND», «+12V» подключить линию домофонной системы, в зависимости от требуемой схемы включения (см.рис.1 – 4). К клеммам «ЛИН» подключить телефонную линию внутреннего порта АТС, без соблюдения полярности. К клеммам «К» подключить дополнительную нагрузку (при необходимости), без соблюдения полярности. Оставить на месте/снять перемычку «Т/П», выбрав вид набора номера, тон/пульс, – набор в кодах DTMF (перемычка на месте) либо импульсный (перемычка снята ). Включить устройство в электророзетку 220 В. Произвести программирование пользовательских установок Изделия (см. раздел ПРОГРАММИРОВАНИЕ). Проверить работу Изделия во всех режимах. – 2 – |  |  | ПРОГРАММИРОВАНИЕ пользовательских установок Последовательность действий при программирования Изделия Подключить Изделие к сети 220 Вольт. Подключить Изделие к линии внутреннего порта АТС. Подключить в порт АТС, параллельно Изделию, телефонный аппарат. Снять трубку ТА, услышать сигнал готовности станции. Снять перемычку «ПРОГ» на клеммах Изделия. Произвести процедуру программирования. Поставить перемычку на место, отключить параллельный ТА, проверить правильность работы системы. Процедура программирования (установка пользовательских значений – последовательность нажатия кнопок ТА для установки ) Ввод телефонного номера, набираемого в сторону АТС: «#», «1», «#», х (до 16-ти цифр номера), «*» (пауза; каждая «*» - одна секунда), «#». По умолчанию номер не задан (ячейка памяти пуста). Для задания пустого номера в ячейку памяти вводится символ «*». Пример ввода номера 8-921-099-19-19: «#», «1», «#», «8», «*», «9,2,1,0,9,9,1,9,1,9», «#». «#», «2», «#», х, «#». (от 1 до 8, - от 15 до 120 секунд) Установка времени «тайм-аута», каждое значение – 15 сек. По умолчанию – значение «4», т.е. 60 секунд. «#», «3», «#», х (от «0» до «9» - цифра открытия электрозамка), «#». По умолчанию «0». «#», «4», «#», х (от «0» до «9» - цифра управления доп. нагрузкой), «#». По умолчанию – «9». «#», «5», «#», х (от «1» до «9» - время в секундах удержания электрозамка в открытом состоянии), «#». По умолчанию – «2», т.е. две секунды. – 7 – |
| --- | --- | --- | --- |

| Режим «разговор». Во время разговора можно подать на панель вызова домофона сигнал открытия двери посетителю нажатием кнопки «0» (по умолчанию, другие значения программируются). Сигнал открытия поступит на электрозамок домофонной системы. Время удержания электрозамка в открытом состоянии по умолчанию задано в 2 сек, при программировании возможна установка другой длительности. При необходимости управления дополнительной нагрузкой ее включение в данном режиме производится нажатием кнопки «9» (по умолчанию, другие значения программируются). Отключение дополнительной нагрузки производится той же кнопкой, что и включение, либо отбоем системы. Отбой системы. Возврат устройства в дежурный режим происходит при нажатии кнопки «#» на телефонном аппарате, либо по истечении времени «тайм-аута». – 6 – |  |  | Изделие поставляется с некоторыми, оптимальными с точки зрения производителя, предустановленными параметрами и настройками (подробнее – в описании режимов работы). При отсутствии необходимости в их изменении программирование устройства может не производиться, при этом при первом же включении оно будет выполнять все заявленные функции и режимы. ПОРЯДОК РАБОТЫ (для основного режима работы – без штатного монитора) Дежурный режим (исходное состояние). Вызова со стороны домофонной системы нет. Линия порта АТС свободна. Питание «+12V» на вызывную панель не подается. Изделие находится в дежурном режиме до поступления со стороны домофонной системы сигнала ВЫЗОВ (замыкания проводов «AUDIO» и «GND»). Вызов со стороны домофона. При поступлении вызова со стороны вызывной домофонной панели (посетитель нажимает кнопку «ВЫЗОВ»), на проводе «AUDIO» выставляется соответствующий уровень напряжения. Изделие реагирует на него, и переходит в состояние «ВЫЗОВ», занимая телефонную линию аналогового порта АТС. На вызывную панель подается напряжение питания +12 вольт. Начинается отсчет «тайм-аута» (по умолчанию – 60 секунд, значение программируется). На телефонную станцию передается сигнал о занятии «виртуальным телефоном» порта. Через 3 секунды устройство начинает набирать заранее запрограммированный пользователем номер (по умолчанию – номер не задан). В сторону домофонной системы подается звуковой сигнал, указывающий на нахождение системы в режиме ВЫЗОВ. Через 5 секунд после набора номера устройство переходит в режим «разговор». – 3 – |
| --- | --- | --- | --- |

| Рис.1 подключение Изделия к внешним устройствам Рис.2 организация одной точки доступа (схема соединения Изделия с АТС) – 4 – |  |  | Рис.3 подключения Изделия к вызывной панели (основной режим работы – без штатного монитора) Рис.4 включение Изделия в полную домофонную систему – 5 – |
| --- | --- | --- | --- |